PS1082T  High Power 1U POE Switch

Overview:

Коммутатор с поддержкой PoE  PS1082T Series POE Switch совместим со стандартом IEEE802.3at, обеспечивает передачу напряжения питания для PoE устройств на расстояние до 100 метров, поддерживает абонентские устройства (PD), совместимые  со стандартами 802.3af/802.3at. В случае подключения к портам коммутатора устройств, не поддерживающих PoE, напряжение питания на них подаваться не будет, что позволит избежать повреждения таких устройств. Кроме того, технология энергосбережения, применённая в коммутаторе, отключает неиспользуемые порты, в том числе, когда подключенное устройство находится в режиме ожидания.

При использовании устройств стандарта PoE напряжение питания передается коммутатором PS1082T вместе с данными в одном и том же кабеле, что позволяет Вам расширить свою сеть без дополнительных вложений в монтаж линий электропитания, что особенно актуально для небольших сетей. Коммутатор PS1082T Series  - отличный выбор для экономичной модернизации или строительства сети, позволяет подключить широкий спектр устройств PoE: беспроводные точки доступа, IP-камеры, оборудование IP-телефонии.

Особенности:

- Совместим со стандартом IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)

- Поддерживает передачу данных  10/100 МБит/с Fast Ethernet

- 8 x 100 МБит/с Auto-MDIX PoE портов, 1 комбо-порт 10/100/1000Base-T/SFP

- Встроенный блок питания

- Обеспечивает нагрузку до 30 Вт на каждый PoE порт

- Автоматическое определение типа (PoE class level) подключаемого  абонентского устройства (PD)

- Производительность：до 3.6 Гбит/с

- Скорость пересылки пакетов: 100 Мбит/с - 148,800 pps; 10 MБит/с - 14,880 pps

- Светодиодные индикаторы: Питание, PoE, 100 Mbps, и Link / Activity

- Неблокирующая коммутация с обеспечением максимальной скорости на каждом порту

- Режим коммутации c промежуточным хранением (Store-and-Forward)

- Поддержка обратного давления (Back pressure) для режима Half-Duplex

- Управление потоком (IEEE 802.3X) для режима Full-Duplex

- Технология энергосбережения отключает неиспользуемые порты, в том числе, когда подключенное устройство находится в режиме ожидания.

- Металлический корпус, позволяет смонтировать устройство в 19’ стойку

- Простая установка и эксплуатация – не требует дополнительных настроек

- Гарантия на устройство 1 год

Технические характеристики:

| Интерфейсы | 10/100МБит/с PoE порт (8 портов) 1 комбо-порт 10/100/1000Base-T/SFP |
| --- | --- |
| Основные функции | · Производительность：3.6 Гбит/с · Сетевые задержки（100 to 100M bps）：не более 20 мксек · Размер буфера пакетов：96KB · Таблица MAC адресов：1,024 MAC адреса 1000МБит/с -1488.00 pps, 100МБит/с -148,800 pps, 10МБит/с - 14,880 pps |
| Поддержка стандартов и протоколов | · IEEE 802.3i 10BASE-T · IEEE 802.3u 100BASE-TX · IEEE 802.3x Flow Control · IEEE 802.3at Power over Ethernet |
| Светодиодные индикаторы | Power, PoE, Link / Activity |
| Источник питания | Встроенный блок питания 250 Вт |
| Размеры | Габаритные размеры: 440 x180x 44 мм （1 U） Вес：3 кг |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура：0°~40°C Влажность при эксплуатации: 10%~90% без конденсации |
| Электромагнитная совместимость | CE Class B FCC Part 15，Class B VCCI Class B |
| Сертификаты | CE. FCC ROHS |
| Гарантия | 1 год |
| Package | Коммутатор, кабель питания, кронштейны для крепления в 19” стойку |